## Slide 1
GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK
EKMEK DOKU ANALİZİ VE ARAYÜZ
PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ
Mustafa OĞUZ
02210201003

## Slide 2
Bu çalışmada görüntü işleme teknikleri kullanılarak ve ekmek gözeneklerinin bölütlenmesi temelli bir yazılım oluşturulmuş ve DATEM katkı maddesinin, fosfolipaz (FL) enziminin ve glikolipaz (GL) enziminin doğrudan ekmek yapım yöntemiyle üretilmiş ekmeklerdeki kaliteye olan etkisi belirlenmiştir.
Ekmek hamurunun pişirilmesi sırasında ekmeğin gözenekli bir yapı haline geldiği görülür. Öz miktarı ve kalitesi yetersiz olan unlardan yapılan ekmekler, küçük hacimli, basık ve düzensiz bir gözenek yapısına sahip olmakta ve kısa sürede bayatlamaktadır. Ancak öz miktarı yetersiz olan unlara uygun miktarda katkı maddesi ilavesi yapılarak üretilen ekmeklerin raf ömrü uzar, hacmi artar, ekmek içlerinin gözenek yapıları iyileşir, dokuları ve yumuşaklıkları daha iyi olur. Örneğin katkı maddesi olarak kullanılan DATEM maddesi de yapısında yağ bulunduran bir katkı maddesi olup yapısında bulunan yağlar gözenekleri çevreleyip hava geçişini engellediğinden, ekmeğin gözenekli yapı alarak hacim kazanmasını sağlayarak ekmek içi doku dağılımının belirlenmesini, ekmeğin bayatlama süresini ve ekmek kalitesini arttıran en önemli parametrelerden biridir.

## Slide 3
Her ekmeğin kendine has görünümü vardır. Hazırlanmış ekmeklerin istenen boyutlarda dilimlenerek, gelişmiş tarayıcılarla görüntülerin hassas bir şekilde alınıp, bilgisayar ortamında incelenebilecek hale getirilmesi mümkündür. Bu sayede Gelişen görüntü işleme teknikleriyle birlikte ekmek kalite analizlerinin daha ucuz, hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
Ekmek kalitesinin belirlenmesine yönelik literatürde yapılmış değişik çalışmalar vardır. Kamman, Ursula Gonzales ve arkadaşları, Fourier , H.D. Sapirstein ve arkadaşları, Francis Butler ve arkadaşları gibi birçok araştırmacı çeşitli görüntü işleme tekniklerini kullanarak ekmek içi yapısına yönelik gözenek sayısı, gözenek yoğunluğu, toplam ekmek alanı, boşluk oranı (toplam gözenek alanı/toplamekmek alanı), gibi parametreler elde ederek analizler yapmışlardır.

## Slide 4
Çalışmada kullanılacak ekmek hazırlanırken içeriğine önceden belirlenen miktarlarda un, maya, tuz, alfa amilaz ve askorbik asit ve su eklenmiştir. Tüm bileşenler bir yoğurucuda uygun kıvamda hamur oluşturuncaya kadar yoğrulmuş hamur 10 eşit parçaya bölünerek parçalar yuvarlandıktan sonra tekrar aynı koşullarda fermantasyona bırakılmıştır.
Fermantasyon sonunda, döner tipte bir fırında pişirilmiştir. Analiz edilecek ekmekler önce, dilimleme makinesinde 25 mm kalınlıkta kesilmiş ve her bir ekmeğin ortasındaki/merkezindeki iki dilim analizlerde kullanılmak üzere ayrılmıştır. Görüntü işleme için belirlenen bu iki dilimin bir tarayıcı (CanoScan 4400F, Canon, Japan) aracılığı ile görüntüsü bilgisayara aktarılmıştır. Tarayıcının parlaklık ve kontrast parametreleri, tüm görüntüler için sıfıra ayarlanmıştır. Görüntüler, 300 DPI’da ve RGB renkli olarak BMP formatında 3508*2552 piksel olarak bilgisayara kaydedilmiştir. Şekil 1’de orijinal ekmek görüntüleri gösterilmiş olup her bir görüntüde aynı konsantrasyona sahip 4 farklı ekmek dilimi görüntüsü bulunmaktadır.

## Slide 5
Şekil 1. Orjinal ekmek görüntüleri
Çalışmada 104 farklı ekmek görüntüsü kullanılmış ve bunların 8 tanesi kontrol grubunu oluşturmaktadır. Bu kontrol grubunu oluşturan ekmeklerin yapımında hiçbir katkı maddesi kullanılmamıştır.
32 tanesi ise DATEM katkı maddesinin (%0,25, %0,50, %0,75, %1,00) farklı konsantrasyonundan,
32 tanesi lipopan FBG fosfolipaz (FL) enziminin (10, 20, 30, 40 mg/kg) konsantrasyonlarından ve
32 tanesi ise grindamyl glikolipaz (GL) enziminin (30, 60, 90, 120 mg/kg) konsantrasyonlarından oluşmaktadır.

## Slide 6
Daha sonra elde edilen renkli 104 adet ekmek görüntüsü gri seviye görüntüsüne dönüştürülmüştür.
Şekil 2. Gri seviye ekmek görüntüsü
Şekil 3. Gri seviye görüntü histogramı

## Slide 7
Bir sonraki işlemde Adaptif histogram eşitleme olarak da bilinen histogram germe işlemi yapılmıştır. Bu işlem düşük kontrastlı resimlere uygulanan bir yöntem olup histogramı geniş bir bölgeye yayma mantığına dayanmaktadır. Ön işlemenin ilk basamağını oluşturan bu yöntem sayesinde gri seviye görüntülerinin kontrastı iyileştirilmiştir. Histogram incelendiğinde Şekil 4’te yer alan ayrık iki histogram tepesi kaybolmuştur. Piksel aralığı ise histogram boyunca yayılmıştır.
Şekil 4. Histogram germe uygulanmış örnek görüntü
Şekil 5. Gerilmiş histogram

## Slide 8
Son olarak renk değerleri düzgün dağılımlı olmayan görüntüler için uygun bir görüntü iyileştirme metodu olan Histogram eşitleme yöntemi kullanılmıştır. Şekil 5’daki karşıtlığı iyileştirilmiş görüntü histogramına bakıldığında tepenin olduğu görülmektedir. Ancak histogram eşitleme işleminden sonra daha düzgün yayılımlı bir histogram elde edildiği Şekil 7’de gösterilmiştir. Histogram eşitleme işleminden sonra ön işleme aşaması bitmiş olup, gözeneklerin bölütlenmesiyle görüntü işleme aşamasına geçilecektir
Şekil 6. Histogramı eşitlenmiş örnek ekmek görüntüsü
Şekil 7. Eşitlenmiş histogram

## Slide 9
Bu kısımda ön işlemeden geçip, işlemeye hazır hale gelen görüntüler öncelikle otsu yöntemiyle eşiklenerek ikili görüntü haline dönüştürülmüştür. Otsu yöntemi, gri seviye görüntüler üzerinde uygulanabilen bir eşik belirleme yöntemidir. Bu yöntem kullanılırken m*n boyutlarında görüntünün arka plan ve ön plan olmak üzere iki sınıftan oluştuğu varsayımı yapılır.
Şekil 8. Eşiklenmiş görüntü

## Slide 10
Şekil 9’da gözenek içleri doldurulmuş ve en büyük bağlı bileşen yöntemi kullanılarak bölütlenmiş ekmek yüzey görüntüsü gösterilmektedir. Böylelikle ekmek dokusu arka plandan ayırt edilmiştir. Analizin yapılacağı bölge, uzman gıda mühendisinin görüşü doğrultusunda sınırları belirlenmiş ekmeğin orta bölümünden 600*840 piksel2’lik bir dikdörtgensel bölge olarak belirlenmiştir. Bu bölgenin büyüklüğü tüm ekmek görüntüleri için aynı olup doku analizinin yapılacağı bölge olarak belirlenmiştir. Daha sonra, her ekmek görüntüsü için bu bölgede bulunan gözenekler bölütlenmiştir. Şekil 10’da bölütlenmiş bu dikdörtgensel bölgenin gözenek görüntüsü gösterilmiştir.
Şekil 9. Bölütlenmiş toplam ekmek yüzeyi
Şekil 10. Otomatik bölütlenmiş gözenek görüntüsü

## Slide 11
İkili görüntü haline gelen bölütlenmiş gözenek görüntülerine Bağlantılı Bileşen Etiketleme (BBE) yöntemi uygulanmıştır. BBE siyah-beyaz görüntüler üzerine uygulanmakta olup birbiri ile 4’lü ya da 8’li komşuluğa sahip piksellerin bir grup içerisinde toplanmasını sağlayan bir işlemdir. Bu gruplama sonucunda, resim üzerindeki her bir grup bir nesneyi temsil edecek şekilde numaralandırılmaktadır. Yöntem ile görüntü üzerindeki tüm pikseller taranarak her piksele, aşağıdaki algoritma uygulanmaktadır:
{
Piksel Siyaha eşit değilse
-Pikselin Tüm komşularına bak (8’li komşuluk için)
-Tüm komşular siyah veya beyaz ise bu yeni bir pikseldir bu
piksele yeni bir değer ata, diğer piksele geç
-Komşu piksellerden herhangi biri siyah ya da beyaz piksel
ise bir önceki etiket numarasına bu pikseli kaydet
}
Şekil 11. Etiketlenmiş gözenek

## Slide 12
Etiketleme işleminden sonra farklı büyüklükteki gözeneklerin sayılarındaki değişimlerin gözlenmesi amacıyla gözenekler boyutlarına göre olmak üzere 4 sınıfa ayrılmıştır. Her bir sınıf, bir etiket grubuna dâhil edilmiştir. Şekil 14’te görüldüğü gibi, bir renk değeri atanarak otomatik olarak renklendirilmesi yapılmıştır. Bu renklendirme farklı katkı maddeli ekmeklerde doku karşılaştırması yapmayı da kolay hale getirmektedir.
Şekil 12. Gözeneklerin büyüklüklerine göre renklendirilmesi

## Slide 13
Çalışmada farklı katkı maddeli tüm ekmek görüntüleri kullanılarak otomatik bölütlenen gözeneklerin, ImageJ programında bir uzman gıda mühendisi yardımıyla elle bölütlenmesi de yapılmıştır. Üzerinde çalışılan ekmek görüntülerinden, otomatik bölütleme sonucu elde edilen gözenekler ile elle bölütleme sonucu elde edilen gözenekler üst üste çakıştırılarak ZSI başarım indeksi belirlenmiştir
a)
b)
c)
Şekil 13.
Otomatik bölütleme
Elle bölütleme
Otomatik ve elle bölütlemenin çakıştırılması

## Slide 14
Şekil 14. 12 adet gözenek üzerinde ZSI başarım indeksi
Çalışmada elde edilen başarım değerlerinin 0,87 ile 0,93 arasında olması, önerilen yöntemlerle gerçekleştirilen bölütlemenin oldukça başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.

## Slide 15
Çalışmada ayrıca Matlab GUI arayüz programı kullanılarak, ekmek doku/gözenek bölütleme ve gözeneklere ait sayısal verilerin elde edilmesine yönelik bir ara yüz programı oluşturulmuştur. Sırasıyla ön işleme, gözenekleri bölütle ve sayısal verileri çıkar ikonları tıklanarak gözeneklere ait ölçümler ilgili dizine Excel dosyası olarak çıkartılabilmektedir. Sonuç olarak oluşturulan yazılım ile bu alanda çalışan kimselerin farklı katkı maddelerinin ekmek kalitesi üzerindeki etkilerinin kolaylıkla incelenmesinin önü açılmış olmaktadır.
Şekil 16. Bölütlenmiş gözenek görüntüsü
Şekil 15. Gözenek bölütleme GUI programı